- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми переводу двійкового числа з порту 2 в двійково-десятковий формат і видачі результатів в порт 3, якщо біти 1 і 3 порту 1 встановлені в логічну "1".

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації дешифратора 2→4. Входи і виходи дешифратора – виводи порту 2.

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації шифратора 4→2. Входи і виходи дешифратора – виводи порту 0.

Main:

mov  P.0,#0

jnb P0.0, M1

M1:

jnb P0.1, M2

setb P0.4

M2:

jnb P0.2,M3

setb P0.5

M3:

jnb P0.3, M4

setb P0.4

M4:

setb P0.5

Jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для вимірювання часового інтервалу між приходом двох імпульсів на входи Р2.2 і Р2.3 програмно. Результат в мікросекундах видати в порт 1.

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми очікування заданого коду 0816 на лініях порту 1 і коду 0916 на лініях порту 2. Після приходу цих кодів встановити біт 3 порту 3 в логічний "0".

Main:

M1:

mov A,#08h

cjnc A,P1, M1

mov A,#09h

cjnc  A,P2,M1

clr P3.3

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми зчитування молодшої тетради даних з порту 1 і видачі її у старшу тетраду порту 2, якщо дані не рівні нулю.

main:

clr A

mov acc.0, P1.0

mov acc.1, P1.1

mov acc.2, P1.2

mov acc.3, P1.3

xrl A, #0

jz main

rlc A

rlc A

rlc A

rlc A

mov P2, A

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми переводу двійкового числа з порту 2 в двійково-десятковий формат і видачі результатів в порт 3, якщо біти 1 і 3 порту 1 встановлені в логічну "1".

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації періодичного вихідного сигналу (меандр) на виводі Р1.0 з періодом 120 мікросекунд за допомогою таймера/лічильника 0.

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації затримки на 8 мілісекунд імпульсів, що поступають на вхід Р1.0, і видачі їх на Р1.1 за допомогою таймера/лічильника 0.

Main:

mov C,P1.0

call Delay

mov P1.1,C

jmp Main

Delay:

Mov R0,#31

M1:

mov P1,#255

M2:

djnz R1,M2

djnz R0,M1

ret

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації регістра пам’яті на 7 розрядів. Входи – порт 2, виходи – порт 0.

Main:

mov A,P2

mov R0,A

mov P0,A

M1:

mov  A,P2

xrl A,R0

jz M1

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації D-тригера, входи і виходи – виводи порту 2.

Main:

mov C,P2.0

anl C,P2.1

mov ACC.0,C

mov C,/P2.1

anl C,P2.2

orl C,ACC.0

mov P2.2,C
mov P2.3,/C

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації синхронного RS-тригера, входи і виходи – виводи порту 1.

Main:

mov C,P1.2

orl C,P1.1

anl C, /P1.0

mov P1.2,C

mov P1.3,/C

anl C,P1.0

anl C,P1.1

orl C,P1.2

mov P1.2,C

mov P1.3,/C

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації мультиплексора 4→1. Входи і виходи – виводи порту 1.

main: mov acc.0,  P1.5

mov acc.1,  P1.6

xrl A, #0

jz M2

jnz M1

M1: mov P1.4, P1.0

jmp main

M2: xrl A, #1

jz M4

jnz M5

M3: mov P1.4, P1.1

Jmp main

M4: xrl A, #2

Jz  M6

Jnz M5

M5: mov P1.4, P1.2

Jmp main

M6: xrl A, #3

Mov P1.4, P1.3

Jmp main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації JK-тригера. Входи і виходи – виводи порту 2

main:

mov acc.0, P2.0

mov acc.1, P2.1

mov acc.2, P2.3

xlr c, acc.0

xlr c, acc.1

mov  P2.2, c

xrl c, acc.0

mov P2.3, c

jmp Main

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для реалізації періодичного сигналу (меандр) з періодом 1 с на виводі Р1.0.

- На мові асемблера МК51 написати фрагмент програми для вимірювання часового інтервалу між приходом двох імпульсів на входи Р2.2 і Р2.3 програмно. Результат в мікросекундах видати в порт 1.

main:

mov c,  P2.2

jc Timer

jmp main

Timer:

Mov Tmod, #01110000b

M1: mov c, P2.3

Jc M2

jmp M1

M2: mov A, TL

mov P1.0, acc.0

mov P1.1, acc.1

mov P1.2, acc.2

mov P1.3, acc.3

mov P1.4, acc.4

mov P1.5, acc.5

mov P1.6, acc.6

mov P1.7, acc.7

jmp Main

- Скласти схему мікропроцесорної системи на базі мікро-ЕОМ КР1813ВЕ1А. Реалізувати на мові асемблера цифровий фільтр другого порядку (цифровий резонатор) з параметрами

частота дискретизації 8 кГц;

середня частота смуги пропускання 300 Гц;

добротність 60;

максимальний коефіцієнт підсилення 0,85